Технологическая карта по укладке газона в рулонах.

| Виды проводимых работ | Последовательность проведения работ |
| --- | --- |
| 1.Подготовка почвы перед укладкой газона | При укладке газона необходимо тщательно подготовить участок. Обрабатывают почву на глубину 10-15 см, при этом убирают камни, комья, корневища сорных растений, выравнивают и уплотняют участок, удаляют сорняки. Для удаления сорняков необходимо использовать гербицид «Раундап», который уничтожает сорные растения на длительный период. Борьбу с сорными растениями ведут за 10-15 дней до укладки газона («Раундап» вносят согласно инструкции по применению). Толщина качественного плодородного слоя грунта под газоном должна составлять 10 см. Уровень поверхности плодородного слоя грунта должна быть на 2-3 см. ниже дорожек на участке, учитывая, что после укладки готового газона поверхность будет вровень (толщина основания готового газона приблизительно 2-4 см). Перед укладкой газона участок необходимо тщательно выровнять, чтобы не было впадин и углублений, заметных на маленьком участке. Если на участок завозится плодородная почва, разносить её необходимо равномерно, используя носилки, тачку, выравнивая ручными граблями. Эту работу нежелательно проводить при влажной почве, так как от колес подручной техники остаются колеи. При глинистой почве параллельно с выравниванием рельефа прокладывают простой дренаж. Участок прикатать катком. |
| 2.Уборка и транспортировка готового газона | Складировать и хранить выгруженные рулоны необходимо в тени. Укладку готового газона начинают сразу после его доставки. Газон необходимо уложить в течение суток с момента поставки. |
| 3.Схема укладки газона | Готовый газон в рулонах раскладывается по участку на землю в шахматном порядке, после чего рулоны раскатываются и стыкуется. Края рулонов должны плотно прилегать друг к другу. Наложение краев газона друг на друга или свободное пространство между ними недопустимо. Готовый газон, укладываемый на наклонной поверхности, размещается в горизонтальном направлении и фиксируется деревянными колышками или скрепками из жёсткой толстой проволоки. По краю газона необходимо укладывать целые рулоны или крупные (больше половины) части рулона. Если при укладке образуется ямка (бугор), следует приподнять дернину и добавить (убрать) почву. В случае необходимости, край газона подрезают ножом, придавая им форму желаемым границам участка. После окончательной укладки готовый газон прикатывают водоналивным катком. Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотное соприкосновение с поверхностью земли. |
| 4.Полив газона | После укладки готового газона его необходимо полить. Проверить степень увлажнения газона можно приподняв край уложенного газона. Вода должна пропитать газон до самой поверхности земли. Полив производить равномерно. Лучшее время для полива – ранее утро или поздний вечер. Полив недавно уложенного газона в течение первых семи дней проводят каждый день, на следующей неделе – через день или через два дня, в зависимости от сезона и количества выпадающих осадков. Норма полива в первые дни после укладки газона 10-20 л/м2 в зависимости от температуры воздуха и влажности почвы. Если укладка газона производилась в жаркие дни, то газоны лучше поливать дважды в день (ранним утром и поздним вечером) в течение первых 7 дней после укладки. Суточная норма полива в данном случае делится на 2 для каждого полива. |
| 5.Скашивание | Первое скашивание после укладки газона проводят через 10-14 дней после его укладки. Рекомендуемая высота скашивания 4-6 см. При скашивании газона нежелательно укорачивание отросшей травы более чем на 30% ее длины. |